Приложение 1

к решению Думы городского округа Сызрань

от 25.03.2009 № 31

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Решения Думы № 43 от 25.05.2011)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Общие положения

1.1.1. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Генеральный план городского округа Сызрань Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования городского округа.

1.1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом городского округа Сызрань, иными муниципальными правовыми актами городского округа Сызрань.

1.1.3. Генеральный план определяет назначение территорий городского округа Сызрань исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

1.1.4. При осуществлении территориального планирования городского округа Сызрань учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории городского округа Сызрань  приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» и федеральных целевых программ, в том числе:

«Жилище» на 2002-2010 годы  (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675);

«Развитие образования» на 2006-2010 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 № 803);

«Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 №803);

«Модернизация транспортной системы России» (2002-2010 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001     № 848).

1.1.5. При осуществлении территориального планирования городского округа Сызрань также учтены интересы Самарской области по реализации полномочий органов государственной власти Самарской области, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории городского округа Сызрань Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261,  и областных целевых программ, в том числе:

«Жилище» на 2006-2010 годы (утверждена Законом Самарской области от 11.07.2006 № 86-ГД);

«Развитие туризма в Самарской области» на 2004-2008 годы (утверждена Законом Самарской области от 12.03.2004 № 30-ГД);

«Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-2010 годы (утверждена Законом Самарской области от 28.12.2004    № 177-ГД);

«Улучшение репродуктивного здоровья населения Самарской области» на 2005-2009 годы (утверждена Законом Самарской области от 11.03.2004 № 27-ГД);

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года» (утверждена Законом Самарской области от 12.05.2005 № 108-ГД);

«Энергетическая программа» на 2006-2010 годы (утверждена Законом Самарской области от 13.07.2006 № 97-ГД);

«Развитие малой энергетики в Самарской области» на 2006-2015 годы (утверждена Законом Самарской области от 27.12.2005 № 233-ГД).

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 - 2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 N 164);

"Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372);

"Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 - 2015 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2008 N 384);

"Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 N 188);

"Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области" на 2009 - 2011 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 N 254);

"Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области" на 2010 - 2016 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 28.09.2009 N 473);

"Строительство объектов образования на территории Самарской области" в 2010 - 2012 годах" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 N 484);

"Чистая вода" на 2010 - 2015 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 N 542);

"По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2010 - 2012 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2009 N 558);

"Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 N 124);

1.1.6. Генеральный план включает:

положения о территориальном планировании генерального плана городского округа Сызрань (далее также – настоящие положения);

карты (схемы) генерального плана городского округа Сызрань.

1.1.7. Положения о территориальном планировании городского округа Сызрань включают:

цели и задачи территориального планирования городского округа Сызрань;

мероприятия по территориальному планированию городского округа Сызрань и последовательность их выполнения.

1.1.8. Карты (схемы) генерального плана городского округа Сызрань включают:

генеральный план городского округа Сызрань Самарской области (основной чертеж) (М 1:20 000);

схему границ зон с особыми условиями использования территории городского округа Сызрань Самарской области (М 1:25 000);

схему автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Сызрань Самарской области (М 1:25 000);

схему инженерной инфраструктуры территории городского округа Сызрань Самарской области (М 1:10 000);

схему функционального зонирования территории городского округа Сызрань Самарской области (М 1:25 000).

1.1.9. На картах (схемах) генерального плана городского округа Сызрань отображаются:

установленные законом Самарской области на момент утверждения Генерального плана границы городского округа Сызрань;

границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа Сызрань;

границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

местоположение объектов культурного наследия;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

1.1.10. В генеральном плане городского округа Сызрань Самарской области (основной чертеж), на схеме автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Сызрань Самарской области, на схеме инженерной инфраструктуры территории городского округа Сызрань Самарской области устанавливаются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах городского округа Сызрань;

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа Сызрань;

объектов образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа Сызрань.

1.1.11. На схеме зон с особыми условиями использования территории городского округа Сызрань отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий:

санитарно-защитные зоны;

водоохранные зоны;

зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

иные зоны с особыми условиями использования территорий.

1.1.12. На схеме функционального зонирования территории городского округа Сызрань Самарской области устанавливаются границы функциональных зон - жилых зон, производственных зон, рекреационных зон, иных функциональных зон развития территории городского округа Сызрань с отображением параметров планируемого развития таких зон и с учетом информации, отображаемой на иных картах (схемах) Генерального плана.

1.1.13. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, отображены на картах в составе специального раздела «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», содержащего информацию, отнесенную к категории сведений ограниченного доступа.

1.1.14. Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства федерального и регионального значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности Генерального плана и не относится к мероприятиям территориального планирования городского округа Сызрань.

1.1.15. Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования городского округа Сызрань, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта генерального плана городского округа Сызрань Самарской области, подготовленными в текстовой форме и в виде карт (схем), которые включают:

анализ состояния территории городского округа Сызрань, проблем и направлений её комплексного развития;

обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

перечень мероприятий по территориальному планированию городского округа Сызрань;

обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.1.16. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана городского округа Сызрань Самарской области отображены:

информация о состоянии территории городского округа Сызрань, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования;

предложения по территориальному планированию городского округа Сызрань.

1.1.17. Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР №12 от 19.02.1990, коллегии Госстроя РСФСР №3 от 28.02.1990 и президиума Центрального совета ВООПИК №12 (162) от 16.02.1990 г. Сызрань включен в Список исторический населенных мест РСФСР.

1.1.18. В г. Сызрань, как историческом поселении, государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты.

1.1.19. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в                        г. Сызрань должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов, указанных в пункте 1.1.18 настоящих положений.

1.1.20. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также иных объектов, представляющих собой историко-культурную ценность или имеющих природоохранное, рекреационное или оздоровительное значение, в г. Сызрань, как историческом поселении, градостроительная деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ и законодательством Самарской области.

1.1.21. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется посредством проведения под контролем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия и включает в себя:

составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований историко-культурного опорного плана в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;

разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

1.1.22. Градостроительная документация, разрабатываемая для                         г. Сызрань, и градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемые в правила землепользования и застройки городского округа Сызрань, подлежат обязательному согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, если иное не определено соглашением о передаче полномочий между федеральным органом охраны объектов культурного наследия и органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, и с органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законом Самарской области.

1.2. Цели и задачи территориального планирования городского округа Сызрань

1.2.1. Территориальное планирование городского округа Сызрань осуществляется в целях:

обеспечения устойчивого развития территории городского округа Сызрань (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городского округа Сызрань;

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований.

1.2.2. Задачами территориального планирования городского округа Сызрань являются:

создание условий для устойчивого развития территории городского округа Сызрань, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

определение назначения территорий городского округа Сызрань исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения городского округа Сызрань;

реализация программ социально-экономического развития городского округа Сызрань посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, городского округа Сызрань и населения городского округа Сызрань с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа Сызрань;

мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории городского округа Сызрань;

стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли городского округа Сызрань;

обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры городского округа Сызрань;

обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры городского округа Сызрань;

обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского округа Сызрань;

создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа Сызрань;

обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории городского округа Сызрань.

1.3. Учет интересов Самарской области

при осуществлении территориального планирования

городского округа Сызрань

1.3.1. При осуществлении территориального планирования городского округа Сызрань в числе прочих учтены следующие мероприятия территориального планирования Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261:

1.3.1.1. в сфере развития автомобильного транспорта:

строительство автомобильной дороги «Обход города Сызрани с выходом на автодорогу «Москва-Самара» (дорога II категории, протяжённость 3,4 км);

реконструкция автодороги «Урал-Варламово – Сызрань» (дорога IV/III категории, протяжённость 3,35 км);

1.3.1.2. в сфере совершенствования инфраструктуры транспортной логистики:

размещение мультимодального контейнерного терминала в речном порту городского округа Сызрань;

1.3.1.3. в сфере водного транспорта:

реконструкция и строительство площадок для выгрузки и погрузки нерудных строительных материалов в городском округе Сызрань;

1.3.1.4. реконструкция пассажирских причалов по речным маршрутам в границах городского округа Сызрань;

1.3.1.5. в сфере инфраструктуры отдыха спорта и туризма:

строительство здания филиала государственного учреждения Самарской области «Туристский информационный центр» в городском округе Сызрань;

строительство физкультурно-спортивных комплексов с универсальными игровыми залами в г. Сызрань;

1.3.1.6. в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов:

реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты 
городского округа Сызрань.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ

2.1. Описание функциональных зон территории городского округа Сызрань

На схеме функционального зонирования территории городского округа Сызрань Самарской области выделены следующие функциональные зоны:

жилые зоны, предназначенные для размещения секционных жилых домов малой,  средней и повышенной этажности, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения объектов культуры, здравоохранения, образования, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового и финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

производственные и коммунально-складские зоны, предназначенные для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенные для размещения  объектов инженерной и  транспортной  инфраструктур;

рекреационные зоны, предназначенные для организации мест отдыха населения, включающие парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

зона садоводства и дачного хозяйства;

зоны особо охраняемых территорий, включающие в себя территории, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение;

зона режимных территорий, предназначенных для размещения объектов, в отношении  которых устанавливается особый режим.

2.2. Развитие жилых зон

2.2.1. Развитие жилых зон планируется осуществлять на свободных территориях, за счет уплотнения, реконструкции и замены ветхого жилого фонда городского округа Сызрань.

2.2.2. В структуре существующей застройки развитие многоэтажной жилой застройки планируется осуществлять на земельных участках, представленных для жилищного строительства на момент утверждения настоящих положений (таблица №1).

Таблица №1. Перечень земельных участков, представленных для жилищного строительства на территории городского округа Сызрань

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Ориентировочная площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Секционные жилые дома |
| 1 | 10-ти этажный, 4-х секционный 160-ти квартирный жилой дом | Центральная часть г.Сызрань, ул.Октябрьская/ ул.Пензенская | 0,48 |
| 2 | Многоэтажный 2-х секционный 48-и квартирный жилой дом | Центральная часть г.Сызрань, ул.Набережная/ ул.Ватутина | 0,23 |
| 3 | Смешанная комплексная жилая застройка | Центральная часть г.Сызрань, в границах улиц: Чапаева, Интернациональная, Набережная, Тимирязева. | 1,7 |
| 4 | 10-ти этажный, 4-х секционный 96-ти квартирный жилой дом | Центральная часть г.Сызрань, ул.Победы / ул.Карла Маркса | 0,33 |
| 5 | 10-ти этажный, 3-х секционный, 150-ти квартирный жилой дом | Центральная часть г.Сызрань, ул.Константина Федина/ ул.Карла Маркса | 0,7 |
| 6 | 3-х этажный, 9-ти квартирный жилой дом | Центральная часть г.Сызрань, ул.Карла Либкнехта | 0,05 |
| 7 | 5-ти этажный, 4-х секционный 134-х квартирный жилой дом | Западная часть г.Сызрань, ул.Хвалынская | 0,73 |
| 8 | Многоэтажный, 4-х секционный жилой дом | Юго-Западный жилой район 1 МКР, пр.50 лет Октября | 0,63 |
| 9 | 10-ти этажный, 7-ми секционный 248-ми квартирный жилой дом | Западная часть г.Сызрань, пер.Молодогвардейский | 0,56 |
| 10 | 10-ти этажный, 3-х секционный 120-ти квартирный жилой дом | Западная часть г.Сызрань, проезд Демократический | 0,43 |
| 11 | 10-ти этажный 2-х секционный 80-ти квартирный жилой дом | Северная часть г.Сызрань, ул.Кадровая / ул.Локомобильная (пристрой к существующему дому) | 0,24 |
| 12 | Многоэтажная жилая застройка | Северная часть г.Сызрань, Завокзальный жилой район, в границах улиц: Гидротурбинная, Студенческая, 2-я Студенческая, Гоголя, Алексея Толстого | 6,6 |
| 13 | 9-ти этажный, 2-х секционный 72-х квартирный жилой дом | Восточная часть г.Сызрань, ул. Декабристов в районе жилого дома №424 | 0,24 |
| 14 | 9-ти этажный, 2-х секционный 72-х квартирный жилой дом | Восточная часть г.Сызрань, ул. Декабристов в районе жилого дома №424 | 0,24 |
| 15 | 9-ти этажный 2-х секционный, 68-и квартирный жилой дом №2 (строительный номер) | Центральная часть г.Сызрань, ул. Московская | 0,3 |
| 16 | 9-ти этажный 2-х секционный, 72-х квартирный жилой дом №1 (строительный номер) со встроено-пристроенными нежилыми помещениями | Центральная часть г.Сызрань, ул. Московская | 0,2 |
| 17 | 5-ти этажный жилой дом | Центральная часть г.Сызрань, ул. Кирова | 0,18 |
| 18 | Группа жилых домов (реконструкция ветхого жилья) | Южная часть г.Сызрань, в границах ул.Дарвина, Коммунистическая, Инженерная | 2,5 |
| 19 | Жилой квартал №14 | Южная часть г.Сызрань, в границах улиц Виноградная, Зеленодольская | 1,9 |
| 20 | Четыре многоэтажных жилых дома | Западная часть г.Сызрань, на пересечении ул.Котовского и проезда Демократический | 2,5 |
| 21 | 3-х этажный 27 –и квартирный жилой дом | Западная часть г.Сызрань, ст.Новообразцовое | 0,2 |
| 22 | Два многоэтажных жилых дома | Юго-Западный жилой район пр.50 лет Октября | 1,1 |
| 23 | 10-ти этажный, 2-х секционный 130-ти квартирный жилой дом | Северная часть г.Сызрань, ул.Каховская / ул.Людиновская | 0,24 |
| 24 | 10-ти этажный, 4-х секционный 160-ти квартирный жилой дом | Завокзальный жилой район ул.1-я Завокзальная | 0,48 |
| 25 | 5-ти этажный жилой дом | Северная часть г.Сызрань, Завокзальный жилой район, ул.1-я Завокзальная | 0,22 |
| 26 | Группа 5-ти этажных жилых домов | Южная часть г.Сызрань, в границах улиц: Вавилова, Губкина | 1,97 |
| 27 | Два многоэтажных жилых дома | Восточная часть г.Сызрань, ул.Декабристов, в районе домов №№ 356-360 | 0,31 |
| 28 | Четыре многоэтажных жилых дома | Восточная часть г.Сызрань, ул.Декабристов, в районе дома № 380А | 0,68 |
| 29 | Микрорайон I-I | Центральная часть г.Сызрань, в границах улиц: К.Маркса, Володарского, Мельничная, 2-я Сланцевая, пер.Достоевского | 51,0 |
| 30 | Микрорайон I-III | Центральная часть г.Сызрань, в границах улиц: Победы, Комсомольская, Ульяновская | 28,5 |
| 31 | Застройка в составе V жилого района | Юго-Западная часть г.Сызрань, в пойме реки Кубра в районе ул.Зеленодольская | 5,03 |
| 32 | Многоэтажная застройка | Центральная часть г.Сызрань, ул.Интернациональная | 4,7 |
| 33 | Многоэтажная застройка | Центральная часть г.Сызрань, ул.Урицкого, 2 | 3,3 |
| 34 | Четыре многоэтажных жилых дома | Южная часть г.Сызрань, ул.Астраханская. | 1,2 |
| 35 | Два многоэтажных жилых дома | Центральная часть г.Сызрань, ул.Ф.Энгельса | 0,71 |
| 36 | Многоэтажная застройка | Центральная часть города, ул.Спортивная / ул.Дзержинского | 1,9 |
| 37 | Многоэтажный жилой дом | Центральная часть города, ул.Советская, 106-А | 0,26 |
| 38 | Многоэтажная застройка | Центральная часть города, в границах улиц Ульяновская, Советская, пер.Некрасовский | 0,9 |
| 39 | 1-3-х этажная жилая застройка | Южная часть города, ул. Красноуральская |  |

2.2.3. На свободных территориях развитие многоэтажной жилой застройки планируется осуществлять на площадке, расположенной в юго-западной части городского округа Сызрань в районе с. Уваровка муниципального района Сызранский Самарской области (общая площадь территории 167 га, ориентировочная площадь жилого фонда- 1002 тысяч кв.м).

2.2.3.1. Первая площадка расположена в юго-западной части городского округа Сызрань в районе с. Уваровка муниципального района Сызранский Самарской области (общая площадь территории 167 га, ориентировочная площадь жилого фонда- 1002 тысяч кв.м).

2.2.3.2. Вторая площадка расположена в северной части городского округа Сызрань в районе завода медоборудования (общая площадь территории 35 га, ориентировочная площадь жилого фонда- 150 тысяч кв.м).

2.2.4. Развитие жилой зоны за счёт реконструкции жилого фонда планируется осуществлять на площадке, расположенной в центральной части городского округа Сызрань, в границах улиц Урицкого и Интернациональной с выходом на набережную реки Сызранки (общая площадь территории 85 га ориентировочная площадь жилого фонда - 510 тыс. кв.м). Планируется реконструкция существующей малоэтажной застройки в целях застройки многоэтажными жилыми домами.

Реализация проекта возможна только при условии изменения уполномоченными органами государственной власти границ запретного района, который составляет 3 км от режимного объекта и в настоящее время перекрывает проектируемую площадку.

2.2.5. Развитие малоэтажной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа планируется осуществлять на свободных территориях на двенадцати площадках (1233 проектируемых земельных участков общей площадью территории 163,56 га, ориентировочная площадь жилого фонда – 184,95 тыс. кв.м).

2.2.5.1. площадка №1 расположена в центральной части г. Сызрань, в границах ул. Почтовая, пер. Застенный, пер. Засызранский (площадь  территории - 2,84 га,  20 земельных участков);

2.2.5.2. площадка №2 расположена в южной части г.Сызрань в районе улиц Харьковская и Левитана (площадь  территории - 7 га,  60 земельных участков), освоение площадки возможно при условии строительства защитной дамбы с северной стороны площадки;

2.2.5.3. площадка №3 расположена в жилой застройке части г. Сызрань Новокашпирский (площадь  территории - 35,5 га, 264 земельных участка);

2.2.5.4. площадка №4 расположена к юго-востоку от площадки, предусмотренной подпунктом 2.2.6.3 настоящих положений (площадь  территории - 43 га, 326 земельных участков);

2.2.5.5. площадка №5 расположена в жилой застройке части г. Сызрань Белый Ключ (площадь  территории - 3 га, 25 земельных участков);

2.2.5.6. площадка №6 расположена в северной части городского округа Сызрань (площадь  территории  - 13 га ,  102 земельных участка);

2.2.5.7. площадка №7 расположена в северо-западной части городского округа Сызрань по улице Днепропетровская (площадь  территории – 0,87 га, 14 земельных участков);

2.2.5.8. Площадка №8 расположена в западной части городского округа Сызрань по ул.Нефтяная (площадь  территории  -44,13  га, 330 участков);

2.2.5.9. Площадка №9 расположена в центральной части городского округа, в пойме р.Крымза, по пер. Пролетарский (площадь территории  - 3,86 га,  20 земельных участков;

2.2.5.10. Площадка №10 расположена в центральной части городского округа, на правом берегу р.Сызранка (площадь территории  - 1,36 га,  9 земельных участков);

2.2.5.11. Площадка №11 расположена в центральной части городского округа, в районе Сызранской Луки (площадь территории  - 1,34 га,  8 земельных участков);

2.2.5.12. Площадка №12 расположена в Завокзальном жилом районе городского округа Сызрань, в районе ул.2-я Завокзальная, у дома №62 и ул.1-я Завокзальная, у дома №64 (площадь территории 0,13 га, 4 земельных участка).

2.2.6. Развитие малоэтажной жилой застройки коттеджного типа на площадках, указанных в п.п. 2.2.5.1., 2.2.5.8., 2.2.5.10., 2.2.5.11. возможно при условии решения вопроса об изменении границ запретной зоны (3 км) от режимного объекта, которая в настоящее время перекрывает данные площадки.

2.2.7. В центральной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном пунктом 2.2.4. настоящих положений, предусматриваются площадки для строительства объектов образования:

три дошкольных образовательных учреждения по 350 мест (площадь каждого земельного участка - 1,2 га);

общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 1500 учащихся (площадь земельного участка – 2,6 га).

Размещение указанных объектов возможно только при условии изменения уполномоченными органами государственной власти границ запретного района, который составляет 3 км от режимного объекта и в настоящее время перекрывает данную площадку.

2.3. Развитие общественно-деловых зон

2.3.1. Сложившиеся общественно-деловые зоны городского округа Сызрань планируется развивать на существующих площадках с размещением дополнительных объектов культурно-бытового назначения в соответствии с нормативными радиусами обслуживания и расчетом необходимой мощности. Размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения микрорайонного уровня предусматривается в жилых зонах.

2.3.2. В юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3.1, а также в северной части городского округа в проектируемом жилом районе в районе завода медоборудования, предусмотренном пунктом 2.2.3.2. настоящих положений, планируется размещение следующих объектов культурно-бытового назначения:

2.3.2.1.  в сфере культуры:

В жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3.1:

-  культурно-развлекательный центр;

В жилом районе, предусмотренном подпунктом  2.2.3.2:

- культурно-развлекательный центр (ориентировочная площадь земельного участка – 1,9 га);

2.3.2.2  в сфере физической культуры:

В жилом районе, предусмотренном подпунктом  2.2.3.1:

-  два физкультурно-спортивных комплекса (ориентировочная 	общая площадь двух земельных участков - 13,4 га);

В жилом районе, предусмотренном подпунктом  2.2.3.2:

-  физкультурно-спортивный   комплекс   (ориентировочная   	площадь земельного участка - 1,8 га;

2.3.2.3.  в сфере торговли:

В жилом районе, предусмотренном подпунктом  2.2.3.1:

торговые комплексы;

магазины непродовольственных товаров;

магазины продовольственных товаров;

рыночный комплекс;

В жилом районе, предусмотренном подпунктом  2.2.3.2:

торгового цента;

магазин непродовольственных товаров;

магазин продовольственных товаров;

2.3.2.4.    в сфере здравоохранения:

- аптечные учреждения (во встроено-пристроенных помещениях проектируемой застройки);

2.3.2.5.  в сфере бытового обслуживания и общественного питания:

В жилом районе, предусмотренном подпунктом  2.2.3.1:

-  баня;

-  предприятие бытового обслуживания (ориентировочная общая площадь земельного участка - 0,3 га);

-  предприятие общественного питания (ориентировочная площадь земельного участка - 0,4 га);

-  гостиница;

-  отделение связи (в одном из зданий проектируемой застройки на первом этаже);

-  пожарное депо на 2 машины;

В жилом районе, предусмотренном подпунктом  2.2.3.2:

-  столовая на 100 мест с магазином кулинарии     (ориентировочная площадь земельного участка - 0,3 га);

-  отделение связи со сберкассой и аптекой;

-  предприятие  бытового  обслуживания (ориентировочная   площадь земельного участка - 0,3 га)

2.3.3. В центральной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном пунктом 2.2.4. настоящих положений, планируется строительство следующих объектов культурно-бытового назначения:

2.3.3.1. в сфере культуры:

культурно-развлекательный центр;

2.3.3.2. в сфере торговли:

магазины непродовольственных товаров;

магазины продовольственных товаров;

2.3.3.3. в сфере бытового обслуживания и общественного питания:

баня;

предприятие бытового обслуживания (ориентировочная общая площадь земельного участка - 0,3 га);

предприятие общественного питания (ориентировочная площадь земельного участка - 0,2 га);

гостиница;

отделение связи (в одном из зданий проектируемой застройки на первом этаже);

пожарное депо на 2 машины;

2.3.3.4. в сфере здравоохранения:

аптечные учреждения (во встроено-пристроенных помещениях проектируемой застройки).

Размещение указанных объектов возможно только при условии изменения уполномоченными органами государственной власти границ запретного района, который составляет 3 км от режимного объекта и в настоящее время перекрывает данную площадку.

2.3.4. Развитие общественно-деловых зон планируется также осуществлять на земельных участках, представленных для размещения объектов культурно-бытового назначения на момент утверждения настоящих положений (таблица №2).

Таблица №2. Перечень земельных участков, представленных для размещения объектов культурно-бытового назначения на территории городского округа Сызрань

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объекты образования |
| 1 | Детское дошкольное учреждение на 140 мест | Северная часть города, Завокзальный жилой район в границах улиц Красильникова, Гоголя, Ульяновское шоссе |
| 2 | Детское дошкольное учреждение на 280 мест | Южная часть города в границах улиц Калужская / Астраханская |
| 3 | Детское дошкольное учреждение на 140 мест | Южная часть города Ул. Ленинградская |
| 4 | Детское дошкольное учреждение на 140 мест | Юго-западный жилой район Ул. Звёздная |
| 5 | Дополнительный корпус детского дошкольного учреждения | Восточная часть города ул. Декабристов |
| 6 | Детское дошкольное учреждение на 276 мест | Центральная часть города, в границах улиц Соловьёва / Победы |
| 7 | Детское дошкольное учреждение на 276 мест | Северная часть города, в границах улиц Локомобильная / Новомайская |
| 8 | Детское дошкольное учреждение на 276 мест | Центральная часть города, в границах улиц Тимирязева / Плеханова |
| 9 | Детское дошкольное учреждение на 276 мест | Центральная часть города, в границах улиц Интернациональная / Емельяновская |
| 10 | Два детских дошкольных учреждения на 276 мест | Юго-западная часть города, пр-т 50 лет Октября |
| 11 | Детское дошкольное учреждение на 276 мест | Центральная часть города, ул. Советская, 119 |
| 12 | Детское дошкольное учреждение на 276 мест | Южная часть города в границах улиц Дарвина , Коммунистичекая, Инженерная |
| 13 | Площадка для обучения вождению | Южная часть города в границах улиц Астраханская , Калужская |
| Объекты спортивного и культурно-развлекательного назначения |
| 14 | Спортивный комплекс | Юго-Западная часть города ул. Образцовская |
| 15 | ФСК с универсальным игровым залом на территории лицея №1 | Центральная часть города ул. Степана Разина |
| 16 | ФСК с универсальным игровым залом по ул. Победы на территории стадиона «Центральный» | Центральная часть города ул. Победы |
| 17 | Спортивный комплекс с ледовым полем | Юго-западная часть города, в районе детского дома по пр. Гагарина, 44 |
| 18 | ФСК с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | Южная часть города, ул. Жуковского |
| 19 | Центр активного отдыха | Южная часть города, в районе пос. Новокашпирский |
| Объекты торговли |
| 20 | Торговый центр с отдельно стоящим административно- гостиничным зданием | Центральная часть города в границах улиц Тимирязева, Плеханова, пер. Короткий |
| 21 | Торговый центр | Юго-Западная часть города, пр-т 50 лет Октября |
| 22 | Магазин | Северная часть города на пересечении ул. Локомобильная и ул. Кадровая |
| 23 | Торговый комплекс | Северная часть города на пересечении улиц Локомобильная, ул. Шмидта и ул. Новомайская |
| 24 | Склад-магазин стройматериалов | Юго-Западная часть города в районе с. Уваровка |
| 25 | Гипермаркет | Южная часть города |
| 26 | Объект торговли и бытового обслуживания | Юго-западная часть города, пр-т 50 лет Октября |
| 27 | Торговый комплекс | Центральная часть города, ул. Челюскинцев, 18 |
| 28 | Магазин | Северная часть города, ул. Ерамасова, в районе дома №59 |
| Здания управления |
| 29 | Здание УВД | Центральная часть города ул. Кирова |
| 30 | Административное здание | Центральная часть города ул. Ульяновская |
| 31 | Здание филиала государственного учреждения Самарской области «Туристический информационный центр» | Центральная часть города в районе пересечения улиц Соловьёва, Победы |
| 32 | Административное здание | Центральная часть города в районе пересечения улиц Смолина, Кирова |
| Объекты ЖКХ |
| 33 | Пожарное депо на 2 машины | Восточная часть города ул. Магистральная |
| 34 | Гостиница | На земельном участке, смежном с границей территории лесного урочища Монастырская гора в районе верхнего Засызрана |
| 35 | Здание ЖЭУ | Юго-западная часть города, ул. Звёздная |
| 36 | Гостиница | Восточная часть города ул. Декабристов |
| Культовые объекты |
| 37 | Культовое сооружение | Юго-западная часть города, пр-т 50 лет Октября |
| 38 | Культовое сооружение | Восточная часть города ул. Декабристов, в районе дома №191 |
| 39 | Культовое сооружение | Восточная часть города ул. Декабристов, у дома №65 |
| Производственные объекты |
| 40 | Завод по производству пластиковых контейнеров | Южная часть города, в районе ОАО «Пластик» |
| 41 | Промышленная площадка, не требующая организации СЗЗ | Южная часть города, напротив завода «Техуглерод» |
| Объекты медицины и здравоохранения |
| 42 | Фельдшерско-акушерский пункт | Западная часть часть города, ул.Коммунаров |
| 43 | Фельдшерско-акушерский пункт | Восточная часть города, ул.6-я Железнодорожная. |

2.3.5. На территории развития индивидуальной жилой застройки, предусмотренной пунктом 2.2.5 настоящих положений, планируется строительство следующих объектов культурно-бытового назначения:

2.3.5.1. на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.3 настоящих положений, в жилой застройке части г.Сызрань Новокашпирский –  магазин  продовольственных товаров (площадью не более 150 кв. м);

2.3.5.2. на  площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.4 настоящих положений, в южной части городского округа Сызрань:

магазин продовольственных товаров (площадью не более 150 кв. м);

магазин непродовольственных товаров (площадью не более 150 кв. м).

2.3.5.3. на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.8 настоящих положений, в западной части городского округа Сызрань:

-  магазин  продовольственных товаров (площадью не более 150 кв. м);

-  магазин  непродовольственных товаров  (площадью не более 150 кв. м).

2.3.6. Предусматривается площадка в восточной части городского округа Сызрань по ул. Магистральная для размещения пожарного депо на 2 машины.

2.3.7. Строительство других объектов культурно-бытового назначения планируется осуществлять в рамках мероприятий территориального планирования, предусмотренных пунктами 3.1-3.4 настоящих положений.

2.4. Развитие производственных и коммунально-складских зон

2.4.1. Производственные зоны в городском округе Сызрань планируется развивать на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, с организацией  необходимых санитарно-защитных зон.

2.4.1.1. Площадка вдоль железной дороги в районе ОАО «Пластик» для размещения завода  по производству пластиковых контейнеров на основе переработки полиэтилена ориентировочной площадью 3,05 га;

2.4.1.2. Площадка напротив завода «Техуглерод» вдоль транзитной дороги в направлении Саратова ориентировочной площадью 7,0 га.

2.4.2. Предусматриваются площадки для реконструкции завода железобетонных изделий с целью ввода до 2010 г. дополнительных  мощностей.

2.4.3. Коммунально-складскую зону  планируется организовать по ул.Декабристов на месте снесенных жилых домов (с №73 по №111) вдоль полосы отвода железной дороги.

2.4.4. Коммунально-складские зоны секционной застройки планируется организовать путем создания хозяйственных блоков с благоустроенными подъездами и санитарно-защитным озеленением. В  проектируемом жилом районе юго-западной части городского округа Сызрань, предусмотренном подпунктом 2.2.3.1.  настоящих положений, с южной стороны проектируемого жилого района коммунально - складская зона секционной застройки составит 17,7 га.

В  проектируемом жилом районе в северной части городского округа Сызрань, предусмотренном подпунктом 2.2.3.2. настоящих положений, с западной стороны проектируемого жилого района коммунально-складская зона секционной застройки составит 2,1 га.

2.4.5. Предусматриваются площадки для размещения гаражей, в том числе многоэтажных и подземных, а также автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, исходя из расчётного количества автомобилей:

в Юго-Западном жилом районе – 6 680 машиномест;

в Центральном жилом районе – 3 400 машиномест;

в Северном жилом районе –  14 000 машиномест.

2.4.6. Планируется создание озеленения санитарно-защитных зон от промышленных предприятий лесопосадками защитного и фильтрующего типа.

2.5. Развитие зон инженерной инфраструктуры

2.5.1 Основные направления развития инженерной инфраструктуры городского округа Сызрань предусматривают обеспечение объектов новой застройки газоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением, централизованным водоснабжением и водоотведением.

2.5.2. В юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3.1. настоящих положений, включая площадку индивидуальной жилой застройки, предусмотренную подпунктом 2.2.5.7. настоящих положений, предусматривается:

2.5.2.1. обеспечение водоснабжения от действующей системы водоснабжения, с обязательным выполнением реконструкции или замены трубопроводов и оборудования. Расход воды на новую застройку ориентировочно составит 7640 куб.м/сут., протяженность сетей – 7,554 км. На площадку индивидуальной застройки, предусмотренную подпунктом 2.2.5.7 настоящих положений, протяжённость уличных сетей составит 0,510 км;

2.5.2.2. обеспечение водоотведения в существующий коллектор, с осуществлением его реконструкции на больший диаметр и строительством канализационной насосной станции;

2.5.2.3. обеспечение теплоснабжения от расположенной рядом котельной №1, имеющей резерв тепловой мощности; подключение планируется осуществить путем выполнения мероприятий по реконструкции действующих и строительству новых теплотрасс, планируется также строительство самостоятельных теплоисточников;

2.5.2.4. обеспечение электроснабжения от вновь проектируемой главной понизительной подстанции ГПП 110//10кВ с трансформаторами 2х6300кВА. Планируется сооружение трансформаторных подстанций ТП—10/0,4 кВА с трансформаторами 2x630 кВА— 11 шт., расчетная мощность проектируемой   площадки составляет Рр=9213кВТ.

2.5.3. Размещение объектов, предусмотренных пунктом  2.5.1 настоящих положений, возможно только при условии изменения уполномоченными органами государственной власти границ запретного района, который составляет 3 км от режимного объекта и в настоящее время перекрывает данную площадку.

2.5.4. Размещение иных объектов инженерной инфраструктуры планируется осуществлять в рамках мероприятий территориального планирования, предусмотренных разделами 3.5-3.9 настоящих положений.

2.6. Развитие зон транспортной инфраструктуры

2.6.1. Основные направления развития транспортной инфраструктуры предусматривают:

реконструкцию существующих городских магистралей и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

резервирование коридоров под сеть общегородских магистральных улиц в проектируемых жилых зонах;

повышение пропускной способности улиц;

создание транспортных развязок;

создание сети пешеходных зон;

проектирование и строительство в центральной части города, в зоне общегородского центра, сети подземных и надземных паркингов для хранения автотранспорта;

увеличение территорий гаражей и автостоянок для решения проблем хранения личного автотранспорта;

строительство площадок для временного хранения автомобильного транспорта на парковках возле зданий общественного назначения (из расчёта 1 парковочное место на каждые 30 кв.м общей площади здания), а также на открытых стоянках возле объектов спортивного назначения;

строительство комплексов автосервисных услуг на коммунально-складских территориях.

2.6.2. В городском округе Сызрань принята следующая классификация проектируемых улиц и дорог:

магистрали общегородского значения регулируемого движения, в  состав которых входят: Ул. Магистральная, ул. Декабристов, ул. Нефтебазная, ул. Дальневосточная, ул. Троекуровская, ул. Красильникова, ул. Гидротурбинная, ул.1-я Железнодорожная, ул Перекопская, ул. Расковой, ул. Энгельса, ул. Московская пер. Некрасовский, ул. Кадровая, ул. Советская, ул. Достоевского, ул. Интернациональная, пр. Гагарина, ул. 50 лет Октября, ул. Комарова, ул. Циолковского, ул. Астраханская, часть ул. Жуковского, ул. Красноуральская, ул. Ленинградская, ул. Рудничная, ул. Донецкая, ул. Кирпичная, ул.Керамическая, ул. Котовского, ул. Нефтяная, ул. Хвалынская, ул. Разведочная, ул.Гаражная, ул. Нефтепроводная; кроме того улицы и дороги: ул. Локомобильная, Ульяновское шоссе, ул. Рабочая, ул. Урицкого, ул. Первомайская, ул. Ленина, ул. Образцовская, ул. Мира, ул.Энергетиков, Саратовское шоссе (общей протяжённость -21,6 км), по которым осуществляется транзитное движение и обеспечиваются межрегиональные связи в направлении  Ульяновск-Волгоград, а также: ул. Магистральная, ул. Декабристов, ул. Энгельса (общей протяжённостью – 8,3 км) по которым осуществляется транзитное движение в направлении Октябрьск-Волгоград;

магистрали районного значения (транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные), в состав которых входят: ул. Хабаровская, ул. Кинельская, ул. Комсомольская, ул. Ульяновская, ул.Звёздная, ул. Королёва, пр. Космонавтов, ул. Лесная, ул. Серноводская, ул. Парковая, ул. Полевая, ул. Монтажная, ул. Победы, ул. Соловьёва, ул 1-я Сормовская, ул. Парижской Коммуны, ул. Мелекежская, ул. Астраханская, часть ул. Жуковского, ул. Шухова, ул. Баженова, ул.  Дарвина, ул. Щусева, ул. Пархоменко, ул. Короленко;

дороги местного значения в промышленных и коммунально-складских зонах (районах), в состав которых входят: ул. Фурманова, ул. Маяковского, ул. Жукова, ул. Троекуровская и часть ул. Нефтебазной;

улицы местного значения в жилой застройке.

2.6.3.  Предусматриваются площадки для строительства АЗС:

в юго-западной части г. Сызрань:

-   в районе  ул. Городская и ул. Монастырская площадью 0,09 га;

- в районе с. Уваровка муниципального района Сызранский Самарской области

площадью 0,15 га;

-   по пр-ту 50 лет Октября площадью 0,075 га;

в северо – восточной части г. Сызрань:

-  площадью 0,2 га;

в южной части г. Сызрань:

-   по  ул. Жуковского площадью 0,18 га;

-   в районе пересечения улиц Есенина и Мира;

в центральной части г.Сызрань:

-   по ул.Интернациональная в районе ТЦ «Западный»

2.6.4. Размещение иных объектов транспортной инфраструктуры планируется осуществлять в рамках мероприятий территориального планирования, предусмотренных разделом 3.10 настоящих положений.

2.7. Развитие рекреационных зон

2.7.1. Развитие рекреационной зоны планируется осуществлять путем озеленения территории городского округа Сызрань в рамках мероприятий территориального планирования, предусмотренных разделом 3.11 настоящих положений.

2.7.2. В центральной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном пунктом 2.2.4 настоящих положений, планируется:

благоустройство набережной реки Сызранка и обустройство парка на прилегающих к ней территориях;

озеленение главной пешеходной улицы в жилом районе (площадь озеленения общего пользования на составит 10,7 га),

строительство парка в излучине реки Сызранка (общая площадь озеленения составит 53,6 га).

Размещение указанных объектов возможно при условии изменения уполномоченными органами государственной власти границ запретного района, который составляет 3 км от режимного объекта и в настоящее время перекрывает данную площадку.

2.8. Развитие зон садоводства и дачного хозяйства

Развитие зоны садоводства и дачного хозяйства в границах городского округа Сызрань планируется осуществлять на существующих территориях с учетом нормативных ограничений.

2.9. Развитие зоны особо охраняемых территорий

2.9.1. На территории городского округа Сызрань расположены 6 особо  охраняемых природных территорий (памятники природы) и 143 объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

2.9.2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в зонах особо охраняемых территорий, осуществляется с соблюдением ограничений, установленных уполномоченными органами государственной власти в соответствии с федеральными законами.

2.10. Зона режимных территорий

2.10.1. Зона режимных территорий выделена в целях соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 17.02.2000 №135 «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов».

2.10.2. Правовые условия осуществления видов деятельности в данной зоне устанавливаются уполномоченными органами государственной власти в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.02.2000 №135 «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов».

2.10.3. Размещение объектов жилого, общественно-делового и иного назначения, не предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 17.02.2000 №135 «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» в качестве разрешенных видов деятельности, может осуществляться только с разрешения органов исполнительной власти Самарской области, принимаемого в каждом конкретном случае по согласованию с органами военного управления, а также в случае изменения уполномоченными органами государственной власти границ запретного района.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ   ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства

местного значения в сфере образования

3.1.1. Строительство в юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3.1. настоящих положений:

пяти дошкольных образовательных учреждений по 400 мест (площадь каждого земельного участка - 1,4 га);

двух общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) по 1800 мест (площадь каждого земельного участка – 3 га).

Строительство в северной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3.2 настоящих положений:

-  двух дошкольных образовательных учреждений по 300 мест (площадь каждого земельного участка - 1,3 га);

-  одного общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 990 мест (площадь  земельного участка – 2,44 га)

3.1.2. Строительство тринадцати объектов дошкольных образовательных учреждений в разных районах городского округа Сызрань:

в северной части г. Сызрань (Завокзальный жилой район) в границах улиц Красильникова, Гоголя, Ульяновское шоссе –  на 140 мест;

в южной части г. Сызрань в границах улиц Калужская и Астраханская – на 280 мест;

в южной части г. Сызрань по ул. Ленинградская –  на 140 мест;

в Юго-западном жилом районе по ул. Звёздная –  на 140 мест;

в восточной части г.Сызрань по ул. Декабристов – дополнительный корпус.

-   в центральной части г.Сызрань, в границах улиц Соловьева и Победы — на 276 мест;

-    в северной части г.Сызрань, в границах улиц Локомобильная и Новомайская — на 276 мест;

-   в центральной части г.Сызрань, в границах улиц Интернациональная и Емельяновская — на 276 мест;

-   в юго-западной части г.Сызрань по пр.50 лет Октября — два объекта по 276 мест;

-   в центральной части г.Сызрань по ул.Советская, 119 — реконструкция существующего объекта;

-   в южной части г.Сызрань, в границах улиц Дарвина, Коммунистическая, Инженерная  - на 276 мест;

-   в южной части г.Сызрань, в границах улиц Астраханская, Калужская - на 276 мест.

3.1.3. Строительство образовательных учреждений на территориях развития индивидуальной жилой застройки, предусмотренной пунктом 2.2.5 настоящих положений:

3.1.3.1. в южной части городского округа Сызрань на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.3. настоящих положений, – общеобразовательного учреждения начального общего образования на 60 мест;

3.1.3.2. в южной части городского округа Сызрань на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.4 настоящих положений, – дошкольного образовательного учреждения на 60 мест и общеобразовательного учреждения начального общего образования на 60 мест.

3.1.3.3. в западной части городского округа Сызрань на площадке, предусмотренной подпунктом  2.2.5.8 настоящих положений, – дошкольного образовательного учреждения на 60 мест и общеобразовательного учреждения начального общего образования на 60 мест.

3.2. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства

местного значения в сфере здравоохранения

3.2.1. Строительство в юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3 настоящих положений:

поликлиники  (ориентировочная площадь участка – 0,3 га);

станции скорой медицинской помощи на 3 машины (ориентировочная площадь участка – 0,15 га).

3.3. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства

местного значения в сфере физкультуры и спорта

3.3.1. Строительство спортивного комплекса в южной части городского округа Сызрань на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.4 настоящих положений (ориентировочная общая площадь участка – 7,8 га).

3.3.2. Строительство спортивного комплекса по ул. Образцовская                    г. Сызрани (ориентировочная общая площадь участка – 10 га).

3.3.3. Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной  в районе Дома ребёнка.

3.3.4. Строительство стадиона в западной части городского округа Сызрань на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.8 настоящих положений (ориентировочная общая площадь участка – 5,5 га).

3.4. Мероприятия по развитию объектов культуры

Размещение библиотек на первых этажах жилых зданий в юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктами 2.2.3.1. и 2.2.3.2. настоящих положений.

3.5. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

3.5.1. Обеспечение проектируемых жилых районов централизованным водоснабжением путём реконструкции действующих систем, строительства новых участков водоводов, строительства новых водозаборов.

3.5.2. Планируется осуществление мероприятий по обеспечению водоснабжения городского округа Сызрань, предусмотренных Законом Самарской области от 28.12.2004 №177-ГД «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005 - 2010 годы» (таблица №3):

Таблица №3. Перечень мероприятий областной целевой программы «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой»

на 2005 – 2010 годы»

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция Раменского источника осуществление мероприятий по обеспечению водоснабжения городского округа Сызрань, предусмотренных Законом Самарской области от 28.12.2004 №177-ГД «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005 - 2010 годы» (таблица №3):городского округа Сызрань | 2010 |
| 2 | Строительство Новосызранского водозабора городского округа Сызрань | 2009 - 2010 |
| 3 | Строительство резервуара Ивашевского водозабора городского округа Сызрань | 2009 - 2010 |
| 4 | Реконструкция водонасосной станции Павлыгин перевал городского округа Сызрань | 2010 |
| 5 | Строительство водонасосной станции VI подъема в жилой застройке части г. Сызрань Новокашпирский | 2007 - 2008 |
| 6 | Строительство водовода через реку Тешерек села Бутырки городского округа Сызрань | 2009 - 2010 |
| 7 | Реконструкция водонасосной станции по ул.Акифьева городского округа Сызрань | 2009 - 2015 |
| 8 | Строительство водовода от района нефтебазы до поселка Композиторов для водоснабжения жилого района Батрацкие Выселки городского округа Сызрань | 2005 - 2006 |
| 9 | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистных сооружений городского округа Сызрань (на Сызранском водозаборе) | 2009 - 2010 |
| 10 | Строительство транзитного водопровода от ул. Чайковского до ул. Декабристов в дом №438 городского округа Сызрань | 2007 - 2008 |
| 11 | Строительство водовода от водопроводно- насосной станции (далее – ВНС) V подъема до ВНС VI подъема в жилой застройке части г. Сызрань Новокашпирский | 2007 - 2008 |

3.5.3. В проектируемых жилых районах, предусмотренных пунктом 2.2.3. настоящих положений, для обеспечения централизованного водоснабжения планируется:

-   в юго-западной части городского округа Сызрань строительство водозаборных сооружений, исходя из расчета расхода воды на площадку - 24000 куб.м/сутки, в том числе площадка индивидуальной застройки, предусмотренная подпунктом 2.2.5.7. настоящих положений; ориентировочная протяжённость уличных сетей – 12,794 км.

-    в северной части городского округа Сызрань строительство водозаборных сооружений, исходя из расчета расхода воды на площадку - 4266 куб.м/сутки, протяженность уличных сетей составит 5,832 км.

3.5.4. Для водоснабжения площадок индивидуальной жилой застройки, предусмотренных подпунктами 2.2.5.3, 2.2.5.4 настоящих положений (с учетом планируемого спорткомплекса), планируется строительство нового водозабора с учетом закольцовки его с существующей системой водоснабжения в жилой застройке части г. Сызрань Новокашпирский. Протяжённость уличных сетей на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.3 настоящих положений, ориентировочно составит 4 км;  на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.4 настоящих положений,  – 6,7 км.

3.5.5. Водоснабжение площадок индивидуальной жилой застройки, предусмотренных подпунктами 2.2.5.2, 2.2.5.5 и 2.2.5.6 настоящих положений, планируется обеспечить от действующей системы водоснабжения с реконструкцией, при необходимости перекладки на больший диаметр существующих сетей, заменой изношенного оборудования. Расход воды на новое строительство и ориентировочная протяженность уличных сетей:

площадка, предусмотренная подпунктом 2.2.5.2 настоящих положений –        185 куб.м/сут., 2,21 км;

площадка, предусмотренная подпунктом 2.2.5.5 настоящих положений –        26 куб. м/сут., 0,86 км;

площадка, предусмотренная подпунктом 2.2.5.6 настоящих положений –          124 куб.м/сут., 2,81 км.

3.5.5.1. Водоснабжение площадки индивидуальной жилой застройки, предусмотренной подпунктом 2.2.5.8., планируется обеспечить с учетом предоставления технических условий ресурсоснабжающей организацией и выполнения дополнительного проекта по увеличению имеющихся мощностей.

3.5.5.2. Водоснабжение площадки  индивидуальной жилой застройки, предусмотренной подпунктом 2.2.5.9., планируется обеспечить от городского водопровода  d =150 мм, проходящего по пер.Пролетарский.

3.5.5.3. Водоснабжение площадки  индивидуальной жилой застройки, предусмотренной подпунктом 2.2.5.10., планируется обеспечить от городского водопровода  d =150 мм, проходящего по ул.Карьерная на пересечении с ул.Родниковая.

3.5.6. Все вновь проектируемые системы водоснабжения - кольцевые с расстановкой на уличных сетях пожгидрантов на расстоянии не более 200 м  друг от друга.

3.5.7. В структуре существующей застройки проектируемые здания и сооружения обеспечиваются водой от существующей системы водоснабжения в соответствии с техническими условиями.

3.6. Мероприятия по развитию системы водоотведения

3.6.1. Обеспечение централизованного водоотведения от всей вновь проектируемой застройки.

3.6.2. Централизованное водоотведение проектируемых площадок планируется самостоятельными системами, со сбросом в городские очистные сооружения биологической очистки либо в индивидуальные установки биоочистки.

3.6.3. В проектируемых жилых районах, предусмотренных пунктом 2.2.3. настоящих положений, централизованное водоотведение планируется выполнить:

-    в юго-западной части городского округа Сызрань, включая площадку индивидуальной застройки, предусмотренную подпунктом 2.2.5.7. настоящих положений, осуществить согласно техническим условиям владельца сетей. Сброс стоков от застройки предусматривается в коллектор Ø 300, 500, 700 до канализационной насосной станции и далее в существующие очистные сооружения, с заменой участков существующих сетей Ø700. Количество стоков от застройки составит 22000 куб.м/сут.;

-    в северной части  городского округа Сызрань осуществить в городской коллектор по пер.Молодогвардейский с увеличением диаметра существующего. Количество стоков от застройки составит 4000,0 м куб./сут.

3.6.4. Водоотведение площадки индивидуальной жилой застройки, предусмотренной подпунктом 2.2.5.1, 2.2.5.2 настоящих положений, планируется выполнить в существующий коллектор в соответствии с техническими условиями владельца сетей, количество стоков 70 куб.м/сут.

3.6.5. Водоотведение площадок индивидуальной жилой застройки, предусмотренных подпунктами 2.2.5.3-2.2.5.5. настоящих положений, планируется выполнить в самостоятельные индивидуальные установки биологической очистки; выбор количества установок, место их расположения и место сброса очищенных стоков осуществляется на соответствующей стадии проектирования с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

3.6.6. Водоотведение площадки индивидуальной жилой застройки, предусмотренной подпунктом 2.2.5.6 настоящих положений, планируется выполнить в существующую систему канализации с учетом строящихся очистных сооружений в п. Новозаборовский, с реконструкцией коллекторов на больший диаметр и строительством новых канализационных насосных станций количеством стоков - 99 куб.м/сут.

3.6.6.1. Водоотведение площадки индивидуальной жилой застройки, предусмотренной подпунктом 2.2.5.8., планируется обеспечить с учетом предоставления технических условий владельца сетей и выполнения дополнительного проекта по увеличению имеющихся мощностей.

3.6.6.2. Водоотведение площадки индивидуальной жилой застройки, предусмотренной подпунктом 2.2.5.9. настоящих положений, планируется выполнить в существующую сеть канализации по ул.Набережная.

3.6.6.3. Водоотведение площадки индивидуальной жилой застройки, предусмотренной подпунктом 2.2.5.10. настоящих положений, планируется выполнить в существующий городской коллектор, проходящий по ул.Солнечная, в районе Станции переливания крови с врезкой в существующий колодец.

3.6.7. Строительство ливневой канализации городского округа Сызрань с локальными очистными сооружениями.

3.6.8. Строительство и реконструкция очистных сооружений и сетей канализации с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

3.7. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

3.7.1. Теплоснабжение объектов новой застройки, расположенных в разных районах г. Сызрань, планируется осуществлять от централизованных и индивидуальных источников. Многоэтажную жилую застройку в разных районах г. Сызрань планируется обеспечивать теплом от существующих систем теплоснабжения при условии наличия резерва тепловой мощности на теплоисточнике, в районе которого предполагается новое строительство и с обязательным выполнением технических условий. В случае отсутствия возможности подключения к существующей системе, предусматривается вариант индивидуальных установок тепла (модули, крышные котельные, установка индивидуальных теплоисточников в каждой квартире в жилых домах до 5-ти этажей).

3.7.2. В проектируемых жилых районах, предусмотренных пунктом 2.2.3. настоящих положений, планируется выполнить согласно имеющихся технических условий от владельца сетей:

-   В юго-западной части городского округа Сызрань теплоснабжение планируется выполнить от Сызранской ТЭЦ с точкой подключения на 2-й тепломагистрали; ответвление диаметром 500 мм, протяженностью 500 м от точки подключения до застройки, выполняется из стальных труб в теплоизоляции. Тепловая нагрузка на застройку 50 Гкал/час. Протяженность магистральных сетей – 40 км.

-    В северной части  городского округа Сызрань теплоснабжение планируется выполнить от двух проектируемых центральных тепловых пунктов на территории жилого района. Планируемая тепловая нагрузка составит 34,4 Гкал/час.

3.7.3. Планируется строительство модульных котельных в западной части г. Сызрань на участках площадью по 0,03 га по ул. Котельной, ул. Кинельской, ул. Хвалынской, в районе станции «Новообразцовое».

3.7.4. Подключение домов индивидуальной жилой застройки на площадке, предусмотренной подпунктом 2.2.5.9., планируется произвести от существующей теплотрассы по ул.Ульяновская ТК 28А.

3.8. Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Для объектов новой жилой застройки планируется строительство новых газопроводов высокого давления, газорегуляторных пунктов и газопроводов низкого давления.

3.9. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

3.9.1. В юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3. настоящих положений, электроснабжение планируется выполнить от вновь проектируемой главной понизительной подстанции ГПП—110/10кВ с трансформаторами 2x16000кВА. При наличии резерва мощности на подстанции 110/35/6кВ электроснабжение выполняется от существующей подстанции. Для распределения электроэнергии на напряжение 10кВ (6кВ) предусматривается строительство распределительного пункта РП—10 кВ с трансформаторами 2х630кВА.

Для электроснабжения проектируемого жилого района планируется сооружение трансформаторных подстанций ТП—10/0,4кВА с трансформаторами 2x630 кВА—24шт. Расчетная мощность проектируемой площадки составляет Рр=20842кВТ.

3.9.2. Электроснабжение объектов индивидуальной застройки, предусмотренной пунктом 2.2.5. настоящих положений, планируется выполнить путем установки трансформаторных подстанций ТП – 1х16икВА-5шт, ТП – 1x250кВА— 5шт. Электроснабжение площадок, предусмотренных подпунктами 2.2.5.1 и 2.2.5.5 настоящих положений, планируется от существующих трансформаторных подстанций. Расчетная мощность проектируемых площадок составит Рр=1333кВТ.

3.10. Развитие транспортной инфраструктуры

3.10.1. Планируется развитие улично-дорожной сети с включением проектируемых жилых районов:

увеличение общей протяжённости магистралей общегородского значения  с 84,3 км до 90,2 км;

увеличение общей протяжённости магистралей районного значения с 33,1 км до 48,7 км.

3.10.2. Строительство автодорог и улиц:

в северной части городского округа Сызрань (в районе п. Сормовский от ул. Локомобильная до ул. Дальневосточная) – 1,3 км (магистраль районного значения);

в Юго-западном районе (по периметру IV микрорайона Юго-западного жилого района) – 0,6 км (магистраль районного значения);

в  Юго-Западном районе и южной части городского округа Сызрань (между Юго-Западным жилым районом и Образцовской площадкой) - 2,8 км (магистраль общегородского значения);

в Юго-западном районе (от пр-та 50 лет Октября в районе детской поликлиники до улицы №1) – 0,5 км (магистраль районного значения);

в Юго-Западном районе (от верхнего кольца ул. Комарова до физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда») – 1,3 км (магистраль общегородского значения);

в Юго-Западном районе (от пр-та 50 лет Октября с южной стороны IV микрорайона, квартала по ул. Звёздной с выходом в VI микрорайон и район Образцовской площадки) – 1,9 км (магистраль районного значения).

в центральной и южной части городского округа Сызрань (от речного порта через реку Сызранку, совхоз  «Комсомолец» с выходом на ул. Мира  и ул. 50 лет Октября) – 3,2 км (магистраль районного значения);

в юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе (магистрали общегородского значения- 1,8 км; магистрали районного значения – 5,9 км);

в южной части городского округа Сызрань в проектируемой малоэтажной индивидуальной жилой застройки – 2,2 км (магистраль районного значения);

3.10.3. Реконструкция  автодорог и улиц:

в северной части городского округа Сызрань (от ул. Смирницкой до кирпичного завода) - 2,1 км (магистраль общегородского значения);

в IV микрорайоне Юго-западного жилого района – 0,6 км (улица в жилой застройке).

3.10.4. Реконструкция улиц:

ул.Жуковского в южной части г. Сызрань (от железнодорожного переезда в районе проходной завода ОАО «Нефтемаш» до автодорожного моста через реку Кубра) – 0,7 км (магистраль общегородского значения) и  2,5 км (магистраль районного значения);

ул. Урицкого (в центральной части г. Сызрань) – 1,56 км (магистраль общегородского значения);

ул. Крупской (в центральной части г. Сызрань) 1 км (улица в жилой застройке);

ул. Интернациональной (в центральной части г. Сызрань) 2,4 км (магистраль общегородского значения);

ул. Рабочая (в центральной части г. Сызрань) 1,06 км (магистраль общегородского значения);.

3.10.5. Строительство транспортных развязок:

в двух уровнях на пересечении улиц Комарова, Образцовской, Мира и  50 лет Октября;

в двух уровнях на пересечении улиц Зеленодольская, Мира и Жуковского;

кольцевой на пересечении проспектов 50 лет Октября и Космонавтов;

кольцевой на пересечении проспектов Гагарина и Космонавтов;

кольцевой на пересечении пр. Гагарина и ул. Королёва;

кольцевой на пересечении ул. Ульяновская и пер. Волжский.

3.10.6. Строительство наземных автодорожных путепроводов:

через железную дорогу в районе р. Кубра;

через железную дорогу с  ул. Мира с выходом на ул. Жуковского;

через автодорогу «М-5» на пересечении её с ул. Гаражной.

3.10.7. Реконструкция подземного автодорожного путепровода в районе станции «Сызрань-2».

3.10.8.  Строительство автодорожных мостов:

через реку Сызранка в районе речного порта;

через реку Кубра (с выходом в Юго–Западный жилой район).

3.10.9. Строительство пешеходных мостов:

через железную дорогу (с ул. Мира на ул. Жуковского в районе                     ул. Юбилейная);

через железную дорогу (по ул. Октябрьская, в районе станции «Сызрань–1»);

через реку Крымза (выход к стадиону «Кристалл» с ул. Кирова);

через реку Сызранка (с ул. Крупской);

через реку Сызранка (в районе ул. Рыбацкой);

через реку Кубра (с выходом в Юго–Западный жилой район).

3.10.10. Реконструкция  мостов:

автодорожного моста до 4-х полос (между улицами Рабочая и Урицкого);

пешеходного моста через реку Кубра (с ул. Лазо выход на                           ул. Звёздная);

пешеходного через реку Крымза (в северной части городского округа Сызрань,  с ул. Загорской);

3.10.11. Строительство сети парковок в районе зон отдыха и объектов обслуживания населения.

3.10.12. Реконструкция существующих городских магистралей и дорог  с приведением их к необходимым нормируемым показателям, соответствующим данной  технической категории.

3.11.13. Создание сети пешеходных улиц для обеспечения безопасности  пешеходного движения (парковая зона и бульвары в новых жилых застройках).

3.10.14. Планируется увеличение протяжённости линий маршрутов автобусов с 81 км до 98, 4 км, из них:

в Юго-западном жилом районе – 5 км (первая очередь строительства);

в Центральном жилом районе – 2,5 км (расчётный срок);

в северной части городского округа Сызрань – 9,9 км (расчётный срок).

3.10.15. Организация вдоль магистральных автодорог полосы зеленых насаждений шириной не менее 10 м для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей.

3.10.16. Строительство подземных пешеходных переходов:

-   через ул. Комарова в районе городской больницы №1;

-   через пр. 50 Лет Октября в районе ДК «Горизонт».

3.11. Мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения

3.11.1. Создание рекреационной зоны отдыха в центральной части  городского округа Сызрань, включая:

благоустройство и озеленение набережной на левом берегу реки Сызранка от ул. Интернациональная и далее вдоль ул. Набережная (площадь озеленения - 3,1 га);

реконструкция и восстановление для целей отдыха и туризма существующих территорий городских скверов и парков;

реконструкция бульвара на ул.Хвалынской (общая площадь озеленения должна составить ориентировочно 20 га).

3.11.2. Строительство в юго-западной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3.1. настоящих положений, двух скверов в зоне общественного центра (площадь озеленения общего пользования составит  3 га в северной части городского округа Сызрань в проектируемом жилом районе, предусмотренном подпунктом 2.2.3.2. настоящих положений, бульваров в зоне общественного центра (площадь озеленения общего пользования составит  1.65 га.).

3.11.3. Строительство велосипедных дорожек к основным пешеходным маршрутам, озеленение прилегающих территорий.

3.12. Мероприятия по охране окружающей среды

3.12.1. Инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы. Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений.

3.12.2. Размещение объектов капитального строительства в целях утилизации, обезвреживания, экологически безопасного захоронения и размещения отходов производства и потребления, развития систем использования вторичных ресурсов.